## Slide 1: Modelo del vehículo inicial
Borja Pintos

## Slide 2: Versión 1 del modelo vehicular
La versión más simple del modelo de un vehículo
Incluye solamente la dinámica lateral, simplificado al modelo de bicicleta
La velocidad del vehículo es una entrada del modelo, por lo que la dinámica longitudinal no es modelada
La salida del modelo son señales típicas de sensores (GPS diferencial con IMU)
Ecuaciones:
Modelo vehicular
Velocidad [km/h]
Ángulo dirección [deg]
Posición x [m]
Posición y [m]
Ángulo rumbo [deg]
Modelo de bicicleta

## Slide 3: Versión 2 del modelo vehicular
Incluye dinámica longitudinal
Cálculo de la masa generalizada a partir de la masa del vehículo y de la inercia de los elementos rotativos (motor, ruedas, transmisión, etc.)
Modelado de la resistencia aerodinámica, de rodadura y de fricción. La resistencia debido a la pendiente del terreno es proporcionada mediante una entrada al modelo
Valor de la fuerza motriz transformada de manera sencilla a un valor de pedal normalizado
La velocidad se obtiene ahora como salida del modelo. Su valor se obtiene en un vehículo real a través de sensores montados en las ruedas
Ecuaciones adicionales:
Modelo vehicular
Pedal [%]
Ángulo dirección [deg]
Posición x [m]
Posición y [m]
Ángulo rumbo [deg]
Resistencia pendiente [N]
Velocidad [km/h]

## Slide 4: Versión 3 del modelo vehicular
Incluye la dinámica del actuador que controla el ángulo de la dirección (posición del volante)
Los coches autónomos cuentan con un motor eléctrico que controla la posición del volante. Este control no es inmediato y tiene cierta dinámica debido a las inercias de los elementos rotativos
Se ha modelado el sistema de control de la dirección a través de un bloque que limita el gradiente de la señal del ángulo de la dirección
Esto impide que el ángulo de la dirección cambie instantáneamente de un valor a otro
Bloques adicionales en modélica:
  Slew rate limiter
  Upper/lower limiter
Modelo vehicular
Pedal [%]
Ángulo dirección [deg]
Posición x [m]
Posición y [m]
Ángulo rumbo [deg]
Resistencia pendiente [N]
Velocidad [km/h]
Dinámica control dirección
Motor eléctrico
ECU para el control de la dirección